潍坊市皮肤病防治所医疗设备项目

院内议价采购公告

根据医院工作需求，潍坊市皮肤病防治所就一下医疗设备采购项目进行院内公开议价、招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、询价基本情况

1、项目名称：潍坊市皮肤病防治所紫外线光疗仪和皮肤检查灯院内议价招标采购项目

2、项目编号：WFSPFB-2021-01

3、具体内容如下：

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 适用 科室 | 预算 （万元） | 临床适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫外线光疗仪 | 台 | 1 | 皮肤科 | 18.9 | 临床用于治疗： 银屑病、白癜风、玫瑰糠疹、特应性皮炎、慢性湿疹、斑秃、掌跖脓疱病、扁平苔藓、硬皮病、蕈样肉芽肿、瘙痒症等。 |
| 皮肤检查灯 | 台 | 1 | 皮肤科 | 1 | 用于皮肤科检查： 检测色素异常性疾病，检测皮肤感染，检测卟啉代谢异常性疾病，光动力诊断，监控局部用药效率。 |

二、供货商（厂商）报名登记须知

1、参与潍坊市皮肤病防治所医疗设备的投标人请携带公司经营

许可证、生产许可证、产品注册证等复印件（加盖公章），法人授权书、投标人身份证复印件、售后服务承诺书等材料，到潍坊市皮肤病防治所招标采购办公室办理招标采购手续。

2、参与本次医用耗材项目投标人严格按照国家、上级主管部门法律（条例）投标资格条件外，严格执行国家招标法文件的规定。

3、要有产品说明。

4、报名时间：2021年8月4日至2021年8月10日，每天上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。

三、开标时间及地点

开标时间：2021年8月16日下午3:00。

投标人请在此时间之内将密封好的投标文件递送至潍坊市皮肤病防治所理疗科，或投标人携带至开标地点。

开标地点：潍坊市皮肤病防治所七楼会议室。

开标时间及地点如有变动，以电话通知为准。

四、联系方式

招标人：潍坊市皮肤病防治所

办公地址：潍坊市北海路6708号

联系人：周先生

联系电话：0536-8781521

附件1：

紫外线光疗仪技术参数

1.  舱内灯管支数：≥40支；灯管功率：≥100W 德国原装进口大功率灯管；

2.  配置原装进口电感镇流器；

3.  配置辐照强度实时监测系统和辐照剂量自动计算控制系统，可根据辐照强度的变化，动态的调整辐照时间；

4.  采用符合人机工程学原理的六边形舱体设计;

5.  六面舱体均装有排气风扇；

6.  配备≥10英寸液晶触摸屏；

7.  控制器具备声光报警功能，实时提示设备的工作状态或故障状态；

8.  设有：舱内手锁开关、舱外急停开关、门锁开关、剂量输入限制等安全控制系统；

9.  设有安全运行模式：当辐照强度过低时，自动进入安全运行模式，保护患者不受超量紫外线辐照；

10.  独特抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下的正常运行。

工作条件：

- 电源电压： 交流220V±10%

- 电源频率：50Hz±1Hz

- 输入功率（VA）：≤6000VA

- 使用环境要求：环境温度范围： 10℃～30℃；相对湿度范围： 45%～75%

附件2：

皮肤检查灯技术参数

1：光源类型：LED光源

2：峰值波长：UVA370±5nm

3：可视镜片放大倍率：≥1.5倍

4: 辐照强度：UVA:2-8mw/cm²

5：设备亮度可调节：≥二挡

6：带有柔性遮光罩

7：便携式可充电插电两用

8：电源电压：交流220V

9：电源频率50Hz

10: 输入功率：≤30VA